金屬製避難梯 型式試驗紀錄表

(型式試驗、補正試驗)

| 申請人 |  | 本會檢驗員 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 試驗場所 |  | 試驗日期 | 自 年 月 日至 年 月 日 |
| 型 號 |  |  | 開始時 | 終了時 | 開始時 | 終了時 |
| 種 別 | □懸吊型□倚靠型□固定型 | 天 氣 |  |  |  |  |
| 收納方式 | □折疊□伸縮□鏈條□鋼索 | 氣溫(℃) |  |  |  |  |
| 試驗項目 樣品試料 | NO.1 | NO.2 | NO.3 | 備註 |
| 外觀、構造 | 安全、確實、容易使用之構造 | 合□ 否□ | 合□ 否□ | 合□ 否□ |  |
|  | 螺絲等沒有鬆動 | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  | 各橫桿以同一間距安裝 | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  | 橫桿的踩踏面上有止滑裝置 | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  | 吊掛用金屬構件之安裝狀況 | □ □ | □ □ | □ □ |  |
| 標示 | 型號．種類 | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  | 製造廠名稱或商標 | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  | 製造年月．製造批號 | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  | 長度 | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  | 本身重量 | □ □ | □ □ | □ □ |  |
| 重量 | 申請值 ± kg | kg □ □ | kg □ □ | kg □ □ |  |
| 尺寸 | 長度申請值 ± mm | mm □ □ | mm □ □ | mm □ □ |  |
|  | 梯柱之間距 最 | 上 | 部 | mm | mm | mm |  |
|  |  | 下 |  | mm | mm | mm |  |
|  | ± mm | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  | 橫桿之間距申請值 | max | mm | mm | mm |  |
|  |  | min | mm | mm | mm |  |
|  | ± mm | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  | 橫桿 | 斷面形狀 | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  |  | 直徑等申請值 | max | mm | mm | mm |  |
|  |  |  | min | mm | mm | mm |  |
|  |  | ± mm | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  | 突出物之高度申請值 | max | mm | mm | mm |  |
|  |  | min | mm | mm | mm |  |
|  | ± mm | □ □ | □ □ | □ □ |  |

金屬製避難梯 型式試驗紀錄表

| 申請人 |  | 本會檢驗員 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 試驗場所 |  | 試驗日期 | 自 年 月 日至 年 月 日 |
| 型 號 |  |  | 開始時 |  | 開始時 |  |
| 種 別 | □懸吊型□倚靠型□固定型 | 天 氣 |  |  |  |  |
| 收納方式 | □折疊□伸縮□鏈條□鋼索 | 氣溫(℃) |  |  |  |  |
| 試驗項目 樣品試料 | NO.1 | NO.2 | NO.3 | 備註 |
| 材 質 | 梯柱 | 合□ 否□ | 合□ 否□ | 合□ 否□ |  |
|  | 橫桿 | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  | 突出物 | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  | 吊掛用金屬構件 | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  | 螺母類 | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  | 螺栓類 | □ □ | □ □ | □ □ |  |
| 衝 擊 | 反覆展開(100次) | □ □ | □ □ | □ □ |  |
| 強 度 | 梯 柱 | K(L/2)×梯柱數×50kgf (5分鐘) | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  |  | 額定載重×2kgf (5分鐘) | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  | 橫 桿 | 100kgf的抗拉載重 (5分鐘) | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  |  | 100kgf×2=200kgf (5分鐘) | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  | 吊掛用金屬構件 (5分鐘) K(L/2)×金屬構件數×150kgf | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  | 突出物15kgf (5分鐘) | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  | 橫桿扭力2.3kgf-m | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  | 只記載固定型梯 22kgf (5分鐘) | □ □ | □ □ | □ □ |  |
|  | 只記載倚靠型梯 65kgf (5分鐘) | □ □ | □ □ | □ □ |  |
| 耐腐蝕 | 鹽水噴霧試驗期間 | □ □ | □ □ | □ □ |  |
| 備 註 | 強度試驗L：梯之長度(m)。 K：(L/2)後有小數點者，無條件進位至整數。 ※踩踏面之止滑裝置應不易脫落，且不得影響結構安全。 |

財團法人消防安全中心基金會 製

# Text boxes

表單編號：RB-09-08-02

表單編號：RB-09-08-02