消防幫浦 展延送審注意事項

一、附2本申請書，並於正面及側面標示清楚：

(一)正面：即消防幫浦申請書封面。

(二)側面：標示『展延』、『廠牌』、『型號』、『額定出水量』、『額定全揚程』並

貼上『正本』、『副本』。

二、需附消防幫浦申請封面。(備有電子檔)

三、需附『目錄』：(備有電子檔)

(一)請依照目錄順序排列，不要自行更改順序。

(二)『目錄』要編碼、申請書內容全部也都要編頁碼。

四、需全蓋大小章。

五、資料夾高度盡量不要超過30.8 cm，以方便本會歸檔。

壹、需附『壹、型式(型變)認可展延申請書』：(備有電子檔)

一、型式(型變)認可展延申請書：

(一)格式不變，但字大小(廠商填寫部份)可以自定，列印出來以A4大小為原則。

(二)申請日期：不用填寫，此部份審查員會自行補上。

(三)統一編號：需填公司統一編號。

(四)負責人姓名：需填公司代表之負責人。

(五)地址：需填公司所在地之地址。

(六)設備種類：請填 『消防幫浦』

(七)檢附文件資料：編號順序即為目錄順序(國產品九項、進口品八項)。

(八)『型式變更展延』：申請方法與型式大同小異，詳情請參考型式變更展延申

請書。(備有電子檔)

二、原型式(型變)認可證書：除了型式(型變)認可展延申請書外，還需附『原型式(型

變)認可證書』。

三、認可證書格式：需附『展延證書格式』。(備有電子檔)

1. 型式認可證書格式內容請按照原型式認可證書內容填入

2. 請把輕微變更內容給填入包括”核准日期”及”核准文號”

3. 必須把所有輕微變更的”函”及輕微變更的”試驗紀錄表”附在證書格式後面

4. 如 沒有任何輕微變更欄位內就填 ”無”

貳、需附『貳、產品明細表』：(備有電子檔)

一、產品明細表：

1.消防幫浦明細表

A.所有的內容必須填入，不能空格，如有未申請的項目應填入N/A。

B.假如某型號幫浦有輕微變更過

電動機廠牌(大同(東元)…等

額定電壓(220/380/440V(220/380/440/460V)…等

電動機型式(FBFC(AEHL)…等

這三項就必須在型式認可及型式變更展延申請書(P2-1)明細表中 廠牌及種 類 部分加上去並且加底線

C.材質檢查、尺寸檢查等等，需要與後面附的資料符合，內容要正確。

2.照片

A.須與設計圖相同，比例要正確。(正視、側視及俯視圖等三向)

B.需將流量計、壓力錶、真空計(連成計)安裝上。

C.電動機大小與比例要正確。

D.外國產品如有申請控制盤者須附上其照片

E照片大小要適當，內容須能分辨構造及組成，約4*6尺寸，A4可放兩張。

叁、需附『叁、廠商資格證明』：

一、廠商資格證明：

(一)工廠登記證：進口品免附。

(二)公司登記證明文件：需附(如：股份有限公司變更登記表或公司登記證明書)。

(三)最近一次完稅證明：需附(3個月內)。

(四)授權代理證明：授權代理證明。(進口廠商應附)(需附簡要中譯本)。

型式承認書。(進口品應檢附，如日本應檢附設備中心的證

書，UL則檢附UL的網路資料-PS.要幫浦、電動機及控制

盤的)（證書文件亦可擺在型式試驗轉登錄表後面）委託他

人製造的相關文件(如委託製造合約證明等)。

(五)委託他人製造者之相關證件：1.委託製造契約書。(如有委託者)

2.消防法施行規則第條第項關係書類(委託型

式的相關事項)(日本檢定協會)。

(六)台灣無工廠登記證大陸製造者：1.企業法人營業執照。

2.公證書。

3.法定代理人身分証明書。

4.財團法人海峽交流基金會證明。

5.工廠品質證明(如ISO等)。

6.委託製造契約書。

肆、需附『肆、試驗設備部份』：

一、試驗設備借用同意書：契約書有關『協議』一詞，改為『約定』，有借用者才需附，反之。

二、試驗場所交通路線圖：申請人一律請填寫申請廠商名稱。(備有電子檔)

須附上詳細之地圖，確切位置與週遭顯目地標

三、試驗設備明細表：申請人一律請填寫申請廠商名稱，主要試驗設備可參照消防幫浦認可基準第30頁，試驗設備明細表可從認可作業規

定下載。並依公司狀況做增減及規格確認(備有電子檔)。

四、試驗品質計畫書：

(一)校正狀況：要有1.校正單位。

2.校正日期。

3.校正報告書(指出校正頁數)。

4.校正週期。

計畫書應填寫測試廠所所能容許的最大市電容量，即如果

超過時應作如何的處理。(如使用發電機時V、A及功率因

數誤差變化所產生之影響評估)

5.試驗人員一覽表

A.建議改成品管人員一覽表，且要隨時做更新。

B.內容要有-審查確認人員、監督執行人員、執行試驗人員

等。

(二)內容：大致要有試驗項目之操作流程、試驗人員、試驗場地設施狀態、校正

狀況、校正週期及試驗紀錄之查核方式等...。

伍、需附『伍、主要生產設備說明書』：(進口品免附)

請標明公司、製程項目、主要生產設備等。

陸、需附『陸、品質管理說明書』：

（若日後有違反該品質管理說明者將視為該公司品管重大缺失，被認定為品管制度不完全，嚴重者可能取消證書）

一、經營者之責任

二、品質管理系統

三、契約內容

四、設計管理 (進口品免附)

五、文書資料管理

六、物料、零件及組裝管理 (進口品免附)

七、試驗裝置之管理維護 (進口品免附)

八、品質記錄之管理

九、不良品及庫存品之管理

十、包裝、儲存及出貨管理

十一、人員之教育、訓練

十二、認可合格標示之管理

內容：請敘述領取標籤後之後續處理程序，負責領取的人(或單位)是誰，是否為馬上貼如不是由誰負責保管，認可前一定要貼完(當有預先領用時)，當不合格時應撕回標籤並歸還本會。

柒、需附『柒、產品設計圖』：

一、設計圖：(進口品需附中譯)

(一)圖面應明確標示各部構造及零組件之名稱、尺度與材質。

(二)需附材質對照表(國產品與進口品均附)及2年內材質證明(進口品免附)。

(三)產品設計圖（請依順序排列資料）（以下資料如為型變申請，若內容前後產品有差異部分，須附上前後產品設計圖，並明示其型號）（外國產品所附資料須加以摘要中文化）。

1.幫浦整組設計圖（能標示高寬深者）（UL、FM、日本產品應將重要

數據與予公制化）。

2.幫浦本體設計圖（能詳細標明各部份尺寸）（同上）。

3.控制盤總表（須能註明其使用零件、廠牌、零件型錄頁碼）。

4.控制盤電路圖。

5.動葉輪設計圖（能詳細標明各部份尺寸）（UL、日本可附示意圖）。

6.主軸設計圖（能詳細標明各部份尺寸）（UL、日本可附示意圖）。

7.幫浦整組組裝圖（需標明各部份名稱、使用材質等）。

8.幫浦本體材質報告書。

9.動葉輪材質報告書。

10.主軸材質報告書。

11.壓力桶槽設計圖（能詳細標明各部份尺寸、需桶內容積計算式）（UL

免附）。

12.呼水槽設計圖（能詳細標明各部份尺寸、需水槽容積計算式）（UL

免附）。

13.防止水溫上升裝置設計圖（UL免附）。

14.幫浦性能試驗裝置設計圖（流量計）（或附上型錄）（UL免附）。

15.啟動用水壓開裝設計圖（或附上型錄）（UL免附）。

16.壓力錶、連成計型錄。

17.其他使用閥類型錄。

18.使用在控制盤內部零件型錄。

19.消防幫浦型錄（最好是目前公司正在使用的彩色版）。

(四)CNS 文件免附。

捌、需附『捌、型式試驗紀錄表』：

一、型式試驗紀錄表（格式需符合本會格式、如無數值或無測試者請填N/A）：

(一)型變者須改附上型變試驗紀錄表（UL、日本認可者需改為轉登錄表）

（UL須附上廠內測試報告、日本須附上個別認可紀錄表）

（UL須附上UL測試報告）（UL測試報告須有中文摘譯）

（良、否請自行勾選；若無測試或該數據者請在格內寫上N/A字樣）

（轉登錄者需簽章）

(二)型式承認書。(進口品應檢附，如日本應檢附設備中心的證書，UL則檢附

UL的網路資料-PS.要幫浦、電動機及控制盤的)（證書文件

亦可擺在型式試驗轉登錄表後面）。

(三)型式試驗紀錄表：(備有電子檔)

1.國產品者需附本會會同試驗之測試報告與廠內試驗報告，廠內試驗部份需

於每份報告標示『廠內測試』。

2.進口品者需在型式試驗紀錄表下方填寫轉登錄自哪裡(如：轉登錄自

UL…)，轉登錄者要簽名或蓋章。

3.相關試驗紀錄文件-除上述文件外需附上

A尺寸紀錄表

B.試水曲線圖

C.其他相關證明文件

二、試驗結果對照表：

UL或FM應附上相關基準中文摘譯及與國內基準之對照表。

進口品須附上國外相關認證文件，如UL list，另外UL或FM等單項設備

認證之進可品須附幫浦、電動機及控制盤的UL證明文件。

三、試驗依據及個別認可證明（2年內）或登錄資料：

(一)個別認可證明：國產品、進口品均要附。

(二)網路登錄證明：(1)測試報告：需附完整之測試報告，並附中譯版。

(2)我國駐外單位驗證：進口品需附駐外單位章(日期必須在測試報告之後)。

(3)需上網站把該型之資料全下載並列印出來，列印出來的資料將會於右下角出現列印日期，日期不得超過四個月

(從申請日起算)；列印下來的資料需用箭頭或其他明顯

標註，標示出該型所有相關之資料。

註：1.日本消防設備安全中心及FM，沒有網路登錄。

2.FM需附年鑑(2年內)。

玖、需附『玖、施工安全規範及維護保養手冊』

拾、型式認可展延證書格式

消防幫浦型式認可展延證書格式(國產品/日本)

| 型式認可編號 | 廠牌 | 型號 | 設備名稱 | 組成區分 | 產地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 幫浦本體認可明細 |
| 額定出水量（lpm） | 額定全揚程（m） | 進水口徑（mm） | 出水口徑（mm） | 段數 |
| 電動機本體認可明細 |
| 廠牌 | 型式 | 額定電壓（V） | 額定輸出（kW/HP） | 轉速 ( rpm ) | 相數 | 頻率數（Hz） |

|  | 輕微變更內容 (範例) | 核准日期(範例) | 核准文號(範例) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 電動機大同牌型式由FBFC變更為FEFC (範例) | 94年6月29日 | 內授消字第0940093730號 |
| 2 | 額定出水量由2400/2700lpm變更為2400/2700/2800 lpm額定全揚程127/125m變更為127/125/122 m (範例) | 94年6月29日 | 內授消字第0940093730號 |
| 3 | 電動機由大同牌型式FBFC變更為東元牌型式AEHL (範例) | 94年6月29日 | 內授消字第0940093730號 |
| 4 | 移除啟動用壓力開關裝置(壓力槽) (範例) | 94年6月29日 | 內授消字第0940093730號 |
| 5 | 額定電壓由220/380/440V變更為220/380/440/480V (範例) | 94年6月29日 | 內授消字第0940093730號 |
| 6 | 變更基座尺寸(mm)由高1600*寬1500*深700變更為高1650*寬1550*深750 (範例) | 94年6月29日 | 內授消字第0940093730號 |

消防幫浦型式認可展延證書格式(國產品/日本)

| 型式認可編號 | 廠牌 | 型號 | 設備名稱 | 組成區分 | 產地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 幫浦本體認可明細 |
| 額定出水量（lpm） | 額定全揚程（m） | 進水口徑（mm） | 出水口徑（mm） | 段數 |
| 電動機本體認可明細 |
| 廠牌 | 型式 | 額定電壓（V） | 額定輸出(kW/HP） | 轉速 ( rpm ) | 相數 | 頻率數（Hz） |
| 申請型式變更日期 | 年 月 日 | 原型式認可編號 |  |
| 變更內容 | 型號由***變更為*** 額定出水量由*** lpm變更為*** lpm 額定全揚程由***m變更為***m 出水口徑由***mm變更為***mm 段數由***段變更為***段 電動機廠牌由***牌變更為***牌 電動機型式由***變更為*** 額定電壓由***V變更為***V 9. 額定輸出由*** kW/HP變更為***kW/HP 10. 動葉輪形狀變更 |

|  | 輕微變更內容 | 核准日期(範例) | 核准文號(範例) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 電動機大同牌型式FBFC由變更為FEFC (範例) | 94年6月29日 | 內授消字第0940093730號 |
| 2 | 額定出水量由2400/2700lpm變更為2400/2700/2800 lpm額定全揚程由127/125m變更為127/125/122 m (範例) | 94年6月29日 | 內授消字第0940093730號 |
| 3 | 電動機由大同牌型式FBFC變更為東元牌型式AEHL (範例) | 94年6月29日 | 內授消字第0940093730號 |
| 4 | 移除啟動用壓力開關裝置(壓力槽) (範例) | 94年6月29日 | 內授消字第0940093730號 |
| 5 | 額定電壓由220/380/440V變更為220/380/440/480V (範例) | 94年6月29日 | 內授消字第0940093730號 |
| 6 | 基座尺寸(mm)由高1600*寬1500*深700變更為高1650*寬1550*深750 (範例) | 94年6月29日 | 內授消字第0940093730號 |

消防幫浦型式認可展延證書格式(進口品)

| 式認可編號 | 廠牌 | 型號 | 設備名稱 | 組成區分 | 產地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 幫浦本體認可明細 |
| 額定出水量 （lpm /gpm） | 額定全揚程 （m / psi） | 進水口徑（mm/in） | 出水口徑（mm/in） | 段數 |
| 電動機本體認可明細 |
| 廠牌 | 型式 | 額定電壓（V） | 額定輸出(kW/HP） | 轉速 ( rpm ) | 相數 | 頻率數（Hz） |
|  | 輕微變更內容 | 核准日期(範例) | 核准文號(範例) |
| 1 |  | 94年6月29日 | 內授消字第0940093730號 |

消防幫浦型式認可展延證書格式(進口品)

| 型式認可編號 | 廠牌 | 型號 | 設備名稱 | 組成區分 | 產地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 幫浦本體認可明細 |
| 額定出水量 （lpm / gpm） | 額定全揚程 （m / psi） | 進水口徑（mm/in） | 出水口徑（mm/in） | 段數 |
| 電動機本體認可明細 |
| 廠牌 | 型式 | 額定電壓（V） | 額定輸出（kW/HP） | 轉速 ( rpm ) | 相數 | 頻率數（Hz） |
| 申請型式變更日期 | 年 月 日 | 原型式認可編號 |  |
| 變更內容 | 1.型號由***變更為*** 2.額定出水量由*** lpm/gpm變更為***lpm/gpm 3.額定全揚程由***m/psi變更為***m/psi 4.出水口徑由***mm/in變更為***mm/in 5.段數由***段變更為***段 6.電動機廠牌由***牌變更為***牌 7電動機型式由***變更為*** 8額定電壓由***V變更為***V 9.額定輸出由*** kW/HP變更為***kW/HP 10.動葉輪形狀變更 |

|  | 輕微變更內容 | 核准日期(範例) | 核准文號(範例) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 94年6月29日 | 內授消字第0940093730號 |