附件四：流水檢知裝置型式試驗紀錄表

| 申請者 |  | 試驗者 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 檢驗員 |  |
| 型 式 |  |
| 試驗日期 |  | 測試個數 |  |
| 試 驗 項 目 | 結 果 及 尺 寸 | 判 定 |
|  | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 合格 不合格 |
| 外觀 | 鑄造品之狀態 |  | □ □ |
|  | 機械加工完成之狀態 |  | □ □ |
|  | 構件之結合狀態 |  | □ □ |
| 構造、材質、形狀、尺度 | 構造、材質及形狀 |  | □ □ |
|  | 兩面之間之尺度(㎜) |  |  |  | □ □ |
|  | 凸緣外徑(㎜) |  |  |  | □ □ |
|  | 螺栓孔中心圓直徑 (㎜) |  |  |  | □ □ |
|  | 凸緣部厚度(㎜) |  |  |  | □ □ |
|  | 螺栓孔徑與數量 (㎜×個) |  | □ □ |
|  | 連接部口徑 |  | □ □ |
|  | 連接部閥 體 | 螺栓 |  | □ □ |
|  |  | 兩面間寬度 (㎜) |  |  |  | □ □ |
| 耐 壓 | 閥體 | 壓力 MPa | □ □ |
|  | 主 要 構 件 | 壓力開關 | 壓力 MPa 加壓 分鐘 | □ □ |
|  |  | 滴水管 | 壓力 MPa 加壓 分鐘 | □ □ |
|  |  | 遲滯箱 | 壓力 MPa 加壓 分鐘 | □ □ |
|  |  | 水鐘 | 壓力 MPa 加壓 分鐘 | □ □ |
|  |  | 輔助逆止閥 | 壓力 MPa 加壓 分鐘 | □ □ |
|  |  | 信號停止閥 | 壓力 MPa 加壓 分鐘 | □ □ |
|  |  | 加速器 | 壓力 MPa 加壓 分鐘 | □ □ |
|  |  | 電磁閥 | 壓力 MPa 加壓 分鐘 | □ □ |
|  | 濕式 | 閥座洩漏 |  | □ □ |
|  | 乾式及預動式 | 閥座洩漏 | 壓力 MPa 洩漏比 | □ □ |

| 試 驗 項 目 | 結 果 | 判 定 |
| --- | --- | --- |
|  | 最 高 | 最 低 | 平 均 | 合格 不合格 |
| 性 能 | 濕 式 | 動 作 | 第1動作點 | 信號開始 S | 信號停止 S | 信號開始 S | 信號停止 S | 信號開始 S | 信號停止 S | □ □ |
|  |  |  | 第2動作點 | s | s | s | s | s | s | □ □ |
|  |  |  | 第3動作點 | s | s | s | s | s | s | □ □ |
|  |  |  | 第4動作點 | s | s | s | s | s | s | □ □ |
|  |  |  | 最大流量 | s | s | s | s | s | s | □ □ |
|  |  | 不動作 | 小 流 量 |  | □ □ |
|  |  |  | 瞬間壓力變動 |  | □ □ |
|  | 乾 式 | 動 作 | 第1動作點 | 信號開始 S | 信號停止 S | 信號開始 S | 信號停止 S | 信號開始 S | 信號停止 S | □ □ |
|  |  |  | 第2動作點 | s | s | s | s | s | s | □ □ |
|  |  |  | 第3動作點 | s | s | s | s | s | s | □ □ |
|  |  |  | 最大流量 | s | s | s | □ □ |
|  |  | 不動作 | 瞬間壓力變動 |  | □ □ |
|  | 預動式 | 動 作 | 第1動作點 | 閥門開啟 s | 信號開始 s | 信號停止 s | 閥門開啟s | 信號開始 s | 信號停止 s | 閥門開啟 s | 信號開始 s | 信號停止 s | □ □ |
|  |  |  | 第2動作點 | s | s | s | s | s | s | s | s | s | □ □ |
|  |  |  | 第3動作點 | s | s | s | s | s | s | s | s | s | □ □ |
|  |  |  | 最大流量 | s | s | s | □ □ |
|  |  | 不動作 | 瞬間壓力變動 |  | □ □ |
| 耐久 | 最大流量放水 | 放水30分鐘 | □ □ |
|  | 乾式及預動式 | 逆流強度 |  | □ □ |
| 壓力損失( ) ℓ/min | MPa | MPa | MPa | □ □ |
| 性能 構件 | 壓力開關 |  | □ □ |
|  | 水鐘 | 連續運轉 |  | 噪音 dB | □ □ |
|  |  | 音 壓 | /dB | /dB | /dB | □ □ |
| 標 示 | □產品種類名稱及型號 □型式認可號碼 □製造廠名稱或商標 □一次側之使用壓力範圍 □壓力損失值 □標示流水方向之箭頭 □二次側設定壓力值 □最低使用壓力之不動作流量 □檢知流量係數 | □型式 □內徑 □製造年份 □製造批號 □標稱壓力 □安裝方向 □構件 |

試驗員：                                    監驗員：