一齊開放閥明細表

| 申 請 者 |  |
| --- | --- |
| 廠 牌 |  |
| 型 式（安裝方向） | 減壓型 （標稱壓力 安裝方向） |
| 型 號 |  |
| 項 目 | 明 細 |
| 使 用 壓 力 範 圍 | kgf/cm2 ～ kgf/cm2 |
| 最 大 使 用 流 量 | l/min |
| 最大流量之壓力損失值 | kgf/cm2 m |
| 標稱口徑 | 150A |
| 開 閥 控 制 | 種 類 |  |
|  | 大 小 |  |
|  | 一次側、閥座 |  | 一次側 ± ㎜ 閥座 ± ㎜ |
| 本體 |  | 材質 |  | ㎜ |
|  |  | 最小厚度 |  | ㎜ |
|  |  | 兩端距離 |  | ± ㎜ |
| 凸緣 |  | 規格 |  |  |
|  |  | 外徑、厚度 |  |  |
|  |  | 螺栓孔中心圓直徑 |  |  |
|  |  | 螺栓孔直徑、數量 |  |  |
|  | 本體接續部螺栓規格 |  |  |
|  | 閥座材質 |  |  |
|  | 閥門材質 |  |  |
|  | 閥門墊片材質 |  |  |
|  | 圓筒材質 |  |  |
|  | 活塞材質 |  |  |
|  | 隔膜材質 |  |  |
|  | 電磁閥額定電壓、電流 |  | V A |
|  | 電動閥額定電壓、電流 |  | V A |
|  | 適用範圍 | 供消防用自動撒水設備、水霧滅火設備及泡沫滅火設備使用 |

填寫說明:

- 依據內政部消防技術審議委員會第166次會議紀錄往後標稱壓力規格填具10K、16K、20K如為美規請以工作壓力換算為公制。(請參閱下方注意事項)

- 若無該部分構造請填具”N/A”

一齊開放閥注意事項

國產品及日本檢定品：

1.尺寸需符合基準P.1~P.4之規定值，尺度公差依CNS7120之規定

其餘進口產品：

1.尺寸依廠家申請值，尺度公差依ASME B 16.5之規定。

2.耐壓測試方面需以國外認證單位如UL認可之工作壓力換算公制如下表採用適當耐壓測試壓力。

一齊開放閥耐壓試驗壓力

| 工作壓力 | 換算值 | 標稱壓力 | 水壓試驗壓力 | 閥座試驗壓力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150psi | 16>10.5>10 | 10K | 20 kg/cm2 | 15 kg/cm2 |
| 175psi | 16>12.3>10 |  |  |  |
| 225psi | 16>15.8>10 |  |  |  |
| 250psi | 20>17.5>16 | 16K | 32 kg/cm2 | 24 kg/cm2 |
| 300psi | 21>21.1>20 | 20K | 40 kg/cm2 | 30 kg/cm2 |